## Slide 1: Lab4 第1次课上测试
宋晓曦 乔艺璇

## Slide 2: Lab4-1-exam-offline测试说明
Offline测试的远程分支名为lab4-1-exam-offline。
本次Offline的评测代码与测试点无变化。
本次测试的寄存器使用规则严格按照指导书与Cscore。
对于评测机的代码替换感兴趣或有意见的同学，可以尝试通过一些操作绕过代码替换机制，观察测试点的通过情况。

## Slide 3: Step 1: 创建 lab4-1-exam-offline 分支
cd ~/学号-lab/
git checkout lab4
git checkout –b lab4-1-exam-offline
提交前可能需要
git rm gxemul/fs.out
git rm gxemul/fs_.img_
git rm gxemul/fs2.img
lab4-1-exam-offline 操作说明

## Slide 4: Step 2: lab4-1-exam课上基础测试
背景
常用的操作系统内核如Linux、XNU等，系统调用的参数个数少至0个、多至十多个不等。系统调用参数的传递往往适配参数的个数以避免性能的损失。
下面我们将尝试实现这一方式的系统调用参数传递。

## Slide 5: Step 3: lab4-1-exam
题目要求（第一部分）：
现在我们要重新定义系统调用的参数传递规则(下面的参数顺序是用户态调用syscall指令时的顺序）
1. 第一个参数为系统调用号（和之前含义相同）
2. 第二个参数为此系统调用参数个数
3. 之后的参数依次是这个系统调用的参数（个数与第二个参数一致）
用户态按着这个新规则的系统调用实现方式如图：
同学们需要对已有的用户态系统调用均按此规则修改。
内核态处理系统调用参数，合理操作寄存器与栈，以保证在原有lib/syscall_all.c中代码不更改的情况下可以使系统调用机制正常运行。

## Slide 6: Step 4: lab4-1-exam
题目要求（第二部分）：
利用刚刚新的系统调用机制，实现一个系统调用：
在unistd.h中增加系统调用号对应的名字为SYS_smp（注意大小写、建议对应的系统调用号顺延），用户态函数声明为：
int syscall_super_multi_parameter(u_int a, u_int b, u_int c, u_int d, u_int e, u_int f, u_int g, u_int h)
的8参数系统调用。
对应内核态需调用内核中的函数sys_super_multi_parameter（不需要同学们实现，评测时会添加这个函数的实现），这个函数的参数使用与其它原有系统调用类似，即第一个参数为系统调用号，之后依次为用户态参数顺延。

## Slide 7: Step 5: lab4-1-exam
注意：
1.从原理上，用户态无需添加汇编代码，user/syscall_wrap.S不可以被修改。
2.内核态的参数处理比较灵活，可以靠汇编/C来实现。（建议使用汇编）
3.不需要考虑参数太多导致的栈溢出。
4.内核态的sys_super_multi_parameter函数不需要在任何头文件声明。如用C来实现参数处理流程， sys_super_multi_parameter原型声明可以放在.c文件。如用汇编实现，可以直接调用其Label（参考其他系统调用）
参考文档：
函数调用等寄存器使用规则参考指导书lab1相关内容。
系统调用寄存器使用规则参考指导书lab4相关内容。
汇编指令参考MIPS指令集文档。

## Slide 8: 提示
修改user/lib.h中的msyscall函数声明，可以参考printf
修改lib/syscall.S，增加拷贝多个参数的循环
修改include/unistd.h，增加名字SYS_smp系统调用号的定义
修改user/syscall_lib.c，使每个系统调用都符合新规则
汇编内的跳转注意延迟槽
内核态参数拷贝时注意使用s0-s7保存栈空间

## Slide 9: Step 6: 提交更改
cd ~/学号-lab/
git add --all
git commit -a -m “balabala...”
git push origin lab4-1-exam-offline:lab4-1-exam-offline

## Slide 10: Step 7: 提交结果

## Slide 11: Good Luck！